| УЛВУ | AД 2.1 | ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ АЭРОДРОМА. | . |
| --- | --- | --- | --- |
| УЛВУ | AД 2.2 | ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ. |
|  | Контрольная точка и координаты местоположения на AД | 6047,5с 04616,5в КТА |
|  | Направление и расстояние от города | 2 км. сев.-зап. окраины Великий Устюг |
|  | Превышение/расчетная температура | +94м/ +2,00С (среднегодовая) |
|  | Магнитное склонение/годовые изменения | +130В |
|  | Администрация AД: адрес, телефон, телефакс, телекс, AFS | ОАО «Вологодское авиационное предприятие», Вологодская обл., г. Великий Устюг, Аэропорт Тел: (817-38) 2-34-16 Факс: АФТН: УЛВУ |
|  | Вид разрешенных полетов | ППП/ПВП |
|  | Примечания | нет |
| УЛВУ | AД 2.3 | Часы работы. |
|  | Администрация AД | Регламент устанавливает ОАО «Вологодское авиационное предприятие» |
|  | Таможня и иммиграционная служба | нет |  |
|  | Медицинская и санитарная служба | в период регламента | Для заказных и чартерных рейсов по согласованию с ОАО «Вологодское авиационное предприятие», |
|  | Бюро САИ | нет |  |
|  | Бюро информации ОВД (ARO) | в период регламента |  |
|  | Метеорологическое бюро по инструктажу | в период регламента |  |
|  | ОВД | в период регламента |  |
|  | Заправка топливом | в период регламента |  |
|  | Обслуживание | в период регламента |  |
|  | Безопасность | к/с |  |
|  | Противообледенение | в период регламента |  |
|  | Примечания | Тм=UTC+3час. (зима), UTC+4час. (лето) |
| УЛВУ | AД 2.4 | СЛУЖБЫ И СРЕДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. |
|  | Погрузочно-разгрузочные средства | отсутствуют |
|  | Типы топлива/масел | TС-1/ - |
|  | Средства заправки топливом/емкость | Имеются, ограничений нет. |
|  | Средства по удалению льда | Имеются. |
|  | Места в ангаре для прибывающих ВС | нет |
|  | Ремонтное оборудование для прибывающих ВС | нет |
|  | Примечания | нет |
| УЛВУ | AД 2.5 | СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ. |
|  | Гостиницы | гостиницы в городе. |
|  | Рестораны | Имеется. |
|  | Транспортное обслуживание | Автобус, такси. |
|  | Медицинское обслуживание | Медпункт в аэровокзале, комнаты отдыха, поликлиника, служба скорой помощи, больницы в г. Великий Устюг. |
|  | Банк и почтовое отделение | в г. Великий Устюг |
|  | Туристическое бюро | в г.Великий Устюг |
|  | Примечания | нет |
| УЛВУ | AД 2.6 | АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ И ПротивопожaрнАЯ службА. |
|  | Категория аэродрома по противопожарному обслуживанию | аварийно-спасательная команда, военизированная пожарная охрана городского подчинения |
|  | Аварийно-спасательное оборудование | Имеется |
|  | Возможности по удалению ВС, потерявших способность двигаться | Имеется |
|  | Примечания | нет |
| УЛВУ | AД 2.7 | СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ – УДАЛЕНИЕ ОСАДКОВ. |
|  | Виды обслуживания для удаления осадков | Имеется. |
|  | Очередность удаления осадков | См. раздел AD 1.2 В соответствии с «Инструкцией по защите ВС от обледенения на земле» |
|  | Примечания | - |
| УЛВУ | AД 2.8 | ДАННЫЕ ПО ПЕРРОНАМ, РД И МЕСТАМ ПРОВЕРОК. |
|  | Покрытие и прочность перронов | бетон PCN 11/F/D/Y/T |
|  | Ширина, покрытие и прочность РД | РД: 1 – 16m, бетон, PCN 11/F/D/Y/T |
|  | Местоположение и превышение мест проверки высотомера | На ВПП |
|  | Местоположение точек проверки VOR/INS | нет |
|  | Примечания | нет |
| УЛВУ | AД 2.9 | СистемЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ, КОНТРОЛЯ ЗА НИМ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МАРКИРОВОЧНЫЕ ЗНАКИ. |
|  | Использование опознавательных знаков мест стоянки ВС, указательных линий РД и системы визуального управления постановки на стоянки | Указательные знаки в местах входа на ВПП, обозначения РД, MC. Визуальных средств управления рулением нет. |
|  | Маркировочные знаки, огни ВПП и РД | Маркировка порога ВПП, зоны приземления, осевой линии, отметки фиксированных дистанций, края ВПП, цифрового значения МПУ, места ожидания при рулении; осевая линия РД. |
|  | Огни линии “стоп” | нет |
|  | Примечания | нет |
| УЛВУ | AД 2.10 | АЭРОДРОМНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ. |
| В зонах захода на посадку и взлета | В зоне полета по кругу и на аэродроме | Примечания |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |
| ВПП/зона | Тип препятствий | Превышение | Координаты | Тип препятствий | Превышение | Координаты |  |
| 02/Подход-взлет | Мачта Труба | 156,4 м * 129,1 м | 6046,6с 04618,9в 6046,6с 04618,8в |  |  |  | * - маркировано |
| 20/Взлет-подход | Мачта | 184,2м* | 6058,4с 04628,8в |  |  |  |  |
| УЛВУ | AД 2.11 | ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФOРМАЦИЯ. |
|  | Соответствующий метеорологический орган | Великий Устюг |
|  | Часы работы и метеорологический орган по информации в другие часы | к/с |
|  | Орган, ответственный за составление TAF сроки действия | АМСГ Вологда | 6 час |
|  | Типы прогнозов на посадку и частота составления | нет |
|  | Предоставляемые консультации/инструктаж | Индивидуальная консультация. |
|  | Предоставляемая полетная документация и используемые языки | тексты прогнозов по аэродромам, трассовые прогнозы рус. |
|  | Карты и другая информация, предоставляемая для инструктажа или консультации | A |
|  | Дополнительное оборудование, используемое для предоставления информации | нет |
|  | Органы OВД, обеспечиваемые информацией | КДП Великий Устюг |
|  | Дополнительная информация | нет |
| УЛВУ | AД 2.12 | ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПП. |
| ВПП | ИПУ ВПП МПУ ВПП | Размеры ВПП (м) | Несущая способность (PCN), покрытие ВПП и КПТ | Координаты порога ВПП | Превышение порогов, наивысшей точки зоны приземления ВПП, оборудованных для точного захода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | 030(37’ 018( | 1300x40 | Асфальто-бетон PCN 11/F/D/Y/T |  | Нпор 105,80 м |
| 20 | 210(38’ 198( | 1300x40 | Асфальто-бетон PCN 11/F/D/Y/T |  | Нпор 99,74 м |
| Уклон ВПП и КПТ | КПТ (м) | Размеры полос, свободных от препятствий (м) | Размеры летной полосы (м) | Свободная от препятствий зона | Примечания |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| См. карту тип A | нет | 250x140 | 1800x150 | нет | нет |
| См. карту тип A | нет | 250x140 | 1800x150 | нет | нет |
| УЛВУ | AД 2.13 | ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ. |
| Обозначение ВПП | РДР (м) | РДВ (м) | РДПВ (м) | РПД (м) | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | 1300 | 1550 | 1300 | 1300 | нет |
| 20 | 1300 | 1550 | 1300 | 1300 | нет |
| УЛВУ | AД 2.14 | ОГНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ И ОГНИ ВПП. |
| Обозначение ВПП | Тип, протяженность и сила света огней приближения | Огни порога ВПП, цвет фланговых горизонтов | VASIS (MEHT) PAPI | Протяженность огней зоны приземления | Протяженность, интервалы установки, цвет и сила света огней осевой линии ВПП | Протяженность, интервалы установки, цвет и сила света посадочных огней ВПП | Цвет ограничительных огней ВПП и фланговых горизонтов | Протяженность и цвет огней концевой полосы торможения | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02 | Упрощенная 450 м ОМИ | зеленые | нет | нет | нет | 1350м, 75м 750м белые последние 600м желтые, ОМИ | красные | нет | нет |
| 20 | Упрощенная 525 м ОМИ | зеленые | нет | нет | нет | 1350м, 75м 7500м белые последние 600м желтые, ОМИ | красные | нет | нет |
| УЛВУ | AД 2.15 | ПРОЧИЕ ОГНИ, РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. |
|  | Аэродромный маяк/опознавательный маяк, местоположение и характеристики | нет |
|  | Местоположениe указателя направления посадки (LDI) Анемометр, местоположение и освещение | нет |
|  | Рулежные огни и огни осевой линии РД | Боковые: на всех РД, осевые: нет |
|  | Резервный источник электропитания/время переключения | Имеeтся на все огни АД/ 30 сек. |
|  | Примечания | нет |
| УЛВУ | AД 2.16 | ЗОНА ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТОВ. |
| 1. | Координаты TLOF и порога FATO | См. карту АД |
| 2. | Превышение TLOF/FATO | 94 м |
| 3. | Зона TLOF плюс FATO размеры, тип покрытия, несущая способность и маркировка | место пересечения ИВПП и РД, асфальто-бетон, PCN 11/F/D/Y/T, немаркирован |
| 4. | Истинный и магнитный пеленги FATO | ― |
| 5. | Объявленные располагаемые дистанции | нет |
| 6. | Огни приближения и огни зоны FATO | нет |
| 7. | Примечания | нет |
| УЛВУ | AД 2.17 | ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОВД. |
|  | Обозначение и боковые границы | Великий Устюг, см. Сборник СЗРЦАИ Великий Устюг лист А-1, А-2 |
|  | Вертикальные границы | 0-1500м включительно |
|  | Классификация воздушного пространства | нет |
|  | позывной и язык органа ОВД | «Точилка» | русский |
|  | Абсолютная/относительная высота перехода | (700) м |
|  | Примечания | нет |
| УЛВУ | AД 2.18 | СРЕДСТВА СВЯЗИ ОВД. |
| Обозначение службы | Позывной | Частота | Часы работы | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Для всех служб |  | 121.5 | к/с | Аварийная частота Резервная частота |
| «Точилка» |  | 133,0 | по регламенту | Доп. выполняет ф-ции Подхода |
| УЛВУ | AД 2.19 | РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПОСАДКИ. |
| Тип средства, категория ИЛС Магнитное склонение для ВОР/ИЛС | Обозначения | Частота | Часы работы | Координаты места установки передающей антенны | Превышение антенны DME | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ДПРМ 20 | РM | 545 | по регламенту |  |  |  |
| БПРМ 02 | P | 1108 | по регламенту |  |  |  |
| ДПРМ 02 |  | 554 | по регламен- ту |  |  |  |

УЛВУ AД 2.20. МЕСТНЫЕ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ.

1. Аэропортовые правила.

Движение ВС по аэродрому осуществляется посредством руления на тяге собственных двигателей или буксировки спецавтотранспортом. Руление и буксировка производятся по установленной маркировке.

Руление на все МС выполняется на тяге собственных двигателей.

2. Стоянки для вертолетов.

4 вертолетные стоянки расположены на перроне

Для размещения транзитных вертолётов используются стоянки 1-4 на перроне.

3. Руление в зимних условиях.

Ось руления может быть невидима из-за снега. Машина сопровождения может быть запрошена экипажем через диспетчера.

4. Ограничение при рулении.

Не установлены.

УЛВУ AД 2.21 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ СНИЖЕНИЯ ШУМА.

Общие положения.

Специальные процедуры взлета и захода на посадку с целью снижения уровня шума над пролетаемой местностью, обусловленные защитой окружающей среды от вредного воздействия, выполняются экипажами всех типов ВС, находящихся в эксплуатации в гражданской авиации при взлете и посадке с (на) ВПП 02/20.

Выполнение специальных процедур ни в коей мере не производится за счет снижения уровня безопасности полетов

1. Процедуры взлета

1.1 Взлет и набор высоты (200)м:

- взлетный режим работы двигателей,

- закрылки во взлетном положении,

- набор высоты со скоростью V2+20-40 км/ч;

первый разворот выполнять на высоте не ниже (200).

1.2 На высоте (200)м:

- при сохранении положительной вертикальной скорости набора уменьшить режим работы двигателей до номинального значения.

1.3 С высоты (200)м до высоты (900)м:

- набор производить на скорости V2 +20 - 40км/ч.

1.4 На высоте (900)м:

- разогнать скорость ВС до скорости уборки средств механизации,

- убрать средства механизации,

- дальнейший набор высоты (эшелона) производить на скорости согласно РЛЭ.

2. Ограничения.

Процедуры не применяются в случаях:

- отказа на этапе взлета одного из двигателей,

- если ВПП грязная и мокрая,

- при горизонтальной видимости менее 2000 м,

- при боковой составляющей ветра, с учетом порывов, более 8 м/сек,

- при попутной составляющей ветра, с учетом порывов, более 2 м/сек,

- когда прогнозируется или сообщается о наличии сдвига ветра или ожидается, что грозы могут повлиять на условия взлета и набора высоты.

УЛВУ AД 2.22 ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ.

Общие положения.

Полеты в пределах района аэродрома Великий Устюг осуществляются в соответствии с правилами полетов по приборам и по правилам визуальных полетов.

Процедуры полетов по ППП в районе аэродрома.

Полеты по ППП выполняются на заданных эшелонах (высотах) в соответствии с правилами вертикального, продольного и бокового эшелонирования с выдерживанием установленных интервалов.

Ответственность за обеспечение установленных интервалов между воздушными судами и назначение безопасного эшелона возлагается на соответствующие органы ОВД. Изменение эшелона полета производится по указанию органа ОВД. При возникновении угрозы безопасности полета на заданном эшелоне (встреча с опасными метеоявлениями, отказ авиатехники и др.) пилоту предоставляется право самостоятельно изменять эшелон с немедленной информацией об этом органу ОВД.

При необходимости, прибывающие воздушные суда могут получать указания о задержке в зоне ожидания над БПРМ.

Переход от полетов по ППП к полетам по ПВП осуществляется только по разрешению диспетчера, однако, диспетчеру запрещается принуждать пилота (командира воздушного судна) выполнять полеты по ПВП без его согласия.

Радиолокационные процедуры в районе аэродрома.

Не установлены.

Заход на посадку с помощью обзорной РЛС.

Не установлены.

Потеря (отказ) радиосвязи.

В случае потери (отказа) радиосвязи экипаж (пилот) действует в соответствии с процедурами отказа (потери) радиосвязи, изложенными в Приложении 2 ICAO и разделе GEN 3.4.5 настоящего AIP.

При потере радиосвязи после взлета если на высоте (200)м связь с КДП МВЛ Великий Устюг не установлена, командир воздушного судна продолжает набор высоты круга и выполняет полет по схеме захода на посадку и в зависимости от метеоусловий и посадочного веса производит посадку на аэродроме Великий Устюг или следует на запасной аэродром.

Если по каким-либо причинам командир воздушного судна не может сразу произвести посадку на аэродроме Великий Устюг (не позволяет посадочный вес, метеоусловия), то он должен выполнить предусмотренную для этого направления ВПП процедуру выхода в зону ожидания над БПРМ с набором высоты от (700) м до эшелона, полет в зоне ожидания до выработки необходимого количества топлива. Выход из зоны ожидания осуществляется по маршрутам захода на посадку на аэродроме Великий Устюг.

При необходимости, по решению командира воздушного судна, воздушное судно может следовать по маршруту на запасной аэродром, указанный в плане полета без радиосвязи на одном из выделенных для полета без радиосвязи эшелонов 4200 м, 4500 м или 7200 м, 7500 м в зависимости от направления полета. Посадка должна быть произведена не позднее через 30 минут после расчетного времени прибытия.

При потере радиосвязи в наборе эшелона (высоты) командир воздушного судна обязан следовать на последней заданной диспетчером высоте (эшелоне).

При потере радиосвязи в условиях полета по ПВП воздушное судно следует по плану до аэродрома первой посадки.

При потере радиосвязи в условиях полета по ППП, когда нет возможности перейти на визуальный полет, воздушное судно следует на аэродром назначения в соответствии с планом полета. В этом случае экипаж воздушного судна выдерживает заданный эшелон до выхода на навигационную точку аэродрома планируемой посадки и начинает снижение в расчетное время прибытия или как можно ближе к этому времени, указанному в плане полета.

Заход на посадку осуществляется по приборам в соответствии с порядком, установленным для данного навигационного средства. Посадка, по возможности, производится в пределах 30 минут после расчетного времени прибытия.

Особенности захода на посадку на аэродроме при потере радиосвязи:

- ВС следует на БПРМ аэродрома Великий Устюг на последнем заданном эшелоне (высоте) полёта;

- от БПРМ ВС следует по схеме захода на посадку в зону ожидания со снижением до эшелона 1500 м. При необходимости снижение до эшелона 1500 м может осуществляться по схеме полёта в зоне ожидания;

- после занятия эшелона 1500 м выход на БПРМ;

- после пролета БПРМ ВС следует без снижения 5 км по схеме захода на посадку, с последующим снижением до высоты круга;

- далее по схеме захода на посадку.

Процедуры полетов по ПВП транзитных ВС в районe аэродрома.

При полетах по ПВП в пределах района аэродрома необходимо:

- иметь двухстороннюю радиосвязь;

- иметь разрешение соответствующего органа ОВД;

- сообщать местонахождение, когда это необходимо;

- выполнять команды диспетчеров УВД.

Разрешение органа ОВД для полетов по ПВП выдается на следующих условиях;

а) предоставляется план полета в отношении разрешения органа ОВД с заполненными пунктами 7-18 и с указанием целей полета;

б) разрешение органа ОВД должно быть получено непосредственно перед входом воздушного судна в район аэродрома;

в) сообщение о местонахождении представляется в соответствии с пунктом 3.6.3 Приложения 2 ICAO;

г) отклонения от разрешения органа ОВД могут осуществляться только при условии получения предварительного разрешения на эти отклонения;

д) полет осуществляется при вертикальном визуальном контакте с землей, в противном случае данный полет может осуществляться в соответствии с правилами полетов по приборам;

е) на установленной частоте поддерживается двух сторонняя радиосвязь.

Примечание.

Разрешение органа OВД предназначено только для обеспечения эшелонирования между полетами по ППП и ПВП.

Процедуры полетов по ПВП в районе аэродрома.

а) для соответствующего полета представляется план полета;

б) разрешение органа ОВД запрашивается у диспетчера КДП МВЛ Великий Устюг;

в) отклонения от разрешения (выданного ранее) органом ОВД могут осуществляться только при условии получения предварительного разрешения на эти отклонения;

г) полет осуществляется при вертикальном визуальном контакте с землей;

д) осуществляется двухсторонняя радиосвязь на установленной частоте до входа в контролируемую зону.

Командир ВС обязан соблюдать правила визуальных полётов и своевременно докладывать органу ОВД (управления полётами) о необходимости перехода к выполнению полёта по ППП.

УЛВУ AД 2.23 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Орнитологическая обстановка в районе аэродрома обуславливается сезонной и суточной миграцией птиц. Большинство птиц совершают перелеты на высотах от (200) м до (800) м над уровнем земли.

Весенние (в апреле) и осенние (в сентябре-октябре) перелеты птиц в районе аэродрома не бывают массовыми Пилотам рекомендуется включать посадочные фары при взлете, заходе на посадку, а также, в наборе высоты и снижении.

# Text boxes

УЛВУ  Великий Устюг